## Slide 1: ROWER – układy konstrukcyjne roweru

## Slide 2: Rower to pojazd jednośladowy lub dwuśladowy napędzany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.
Rower jest urządzeniem mechanicznym, skonstruowanym przez człowieka, zatem mówienie o konstrukcji tego pojazdu nie powinno wydawać Ci się niczym dziwnym i niezwykłym. Ten prosty
z pozoru pojazd kryje w sobie wiele ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych, które z pewnością warte są Twojego zainteresowania.
Konstrukcja roweru

## Slide 3
Rama
Układ
hamulcowy
Siodełko
Koła
jezdne
Układ
kierowniczy
Układ
oświetleniowy
Układ jezdny

## Slide 4: Rama - kręgosłup roweru
Rama umożliwia zmontowanie wszystkich zespołów w całość. Przednia część ramy składa się z prostych odcinków rur cienkościennych, natomiast podwójny widelec tylny wykonany jest z rury spłaszczonej
W zależności od przeznaczenia rowery mają ramy o różnym kształcie i budowie.

## Slide 5: Układ kierowniczy
Umożliwia on kierowanie rowerem - a więc utrzymanie stałego kierunku jazdy lub jego zmianę zgodnie z zamiarem kierującego.
Układ kierowniczy składa się z widelca przedniego osadzonego w rurze sterowej ramy za pośrednictwem dwóch łożysk kulkowych, drążka kierowniczego i kierownicy
Kierownica jest także miejscem mocowania wszystkich elementów służących do bezpiecznej jazdy rowerem (dźwignie hamulców, manetki przerzutek, dzwonek).

## Slide 6: Koła jezdne
Koło roweru składa się z obręczy i piasty, połączonych silnie napiętymi szprychami.
Rysunek przedstawia piastę koła przedniego. Piasta koła tylnego zbudowana jest mocniej, gdyż podlega większym obciążeniom. Ponadto zaopatrzona jest w napędzane koło przekładni łańcuchowej, a czasami także w hamulec.

## Slide 7
Koła roweru wyposażone są również w ogumienie pneumatyczne, zapewniające dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni. Napełnianie powietrzem dętki odbywa się przez zawór zwrotny.

## Slide 8: Siodełko
Przesuwanie siodełka w kierunku pionowym (podnoszenie - opuszczanie) może być przeprowadzone po zwolnieniu zacisku znajdującego się pod nim.
Wysokość siodełka jest prawidłowa wówczas, gdy noga oparta na pedale w najniższym jego położeniu jest lekko ugięta w kolanie.

## Slide 9: Układ hamulcowy
Pozwala on zmniejszyć prędkość jazdy oraz zatrzymać rower.
Hamowanie odbywa się poprzez przekładnię łańcuchową i wolnobieżną piastę tylną. Spełnia ona podwójne zadanie: przenosi ruch układu napędowego na koło tylne i jednocześnie jest hamulcem.
Elementem hamującym jest w niej dzielona tuleja umieszczona wewnątrz piasty, która w trakcie wstecznego ruchu łańcucha jest rozpierana na zewnątrz, powodując powstanie tarcia pomiędzy nią i wewnętrzną powierzchnią piasty.

## Slide 10
Hamulce szczękowe i dźwigniowe dociskane są ręcznie, dźwignią umieszczoną na kierownicy.

## Slide 11: Układ oświetleniowy
czyli... widzieć i być widzianym...
Zgodnie z Kodeksem drogowym rower musi być wyposażony
z przodu w jedno światło samodzielnie świecące barwy białej (lub żółtej selektywnej) oraz z tyłu w jedno światło czerwone samodzielnie świecące i jedno światło czerwone odblaskowe
o kształcie innym niż trójkąt.
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zastosowanie prądnicy rowerowej zasilającej lampę przednią i tylną za pośrednictwem przewodów. Światło odblaskowe nie wymaga stosowania żadnej instalacji elektrycznej.

## Slide 12
Autor: Janusz Zatorski