## Slide 1: Cięgna
Liny
Łańcuchy

## Slide 2: Cięgna są elementami dźwignic,które przenoszą naprężenia rozciągające.

## Slide 3: Liny włókienne
Materiały stosowane do produkcji lin włókiennych to włókna:
-manilowe
-sizalowe
-bawełniane
-konopne

## Slide 4: Wytwarzanie i zastosowanie lin włókiennych:
Wytwarzanie:
Od kilku do kilkudziesięciu skręconych nitek tworzy splotkę.Kilka splotek,skręconych w przeciwnym kierunku niż nitki w splotce, tworzy linę.
Zastosowanie:
Ręczne wciągarki
Wielokrążki
Wiązanie ładunków
Ze względu na wytrzymałość ich zastosowanie jest ograniczone.

## Slide 5: Liny stalowe
Wytwarzanie:
Od kilku do kilkudziesięciu drutów skręca się w splotki.Kilka splotek skręca się,w tym samym kierunku co druty bądź w przeciwnym,wokół rdzenia tworząc linę.
Rdzeń może być wykonany z drutu,włókna lub tworzywa sztucznego.

## Slide 6: Charakterystyczne cechy budowy lin stalowych:
Rozróżnia się liny stalowe:
-okrągłosplotkowe
-trójkątnosplotkowe
-owalnosplotkowe
Rodzaj liny zależy od sposobu skręcania i kształtu rdzenia.

## Slide 7: Klasyfikacja lin stalowych
Zgodnie z PN liny stalowe klasyfikuje się wg:
-kształtu poprzecznego liny
-liczby splotek
-liczby drutów w splotce
-materiału rdzenia i drutów
-wielokrotności zwicia liny
-itp.
Cała klasyfikacja jest bardzo obszerna i zawarta w PN.

## Slide 8: Zastosowanie lin stalowych oraz liny płaskie:
Liny płaskie otrzymuje się najczęściej przez szycie ze sobą równolegle 6-8 obok siebie położonych lin.
Zastosowanie lin stalowych:
Znajdują one szerokie zastosowanie w tran. bliskim.Są bardzo wytrzymałe więc mogą pracować w dość ciężkich warunkach i przenosić duże obciążenia.

## Slide 9: Zakończenia lin:
Jednym z częściej spotykanych sposobów zamocowania końca liny jest mocowanie za pośrednictwem sercówki(kauszy).
Sercówki objęte są PN i dzielimy je na rodzaje:
-A - kute
-B,C - odlewane
Wszystkie są wyżarzane

## Slide 10: Inne zakończenia
Końce lin można zamocować też za pomocą:
-zacisków
-haków
-klinów
-zalewanych końcówek stożkowych
-itd..

## Slide 11: Łańcuchy ogniwowe
Łańcuchy stosuje się gdyż,mimo iż maja mniejszą wytrzymałość niż liny,potrafią przenosić napęd.
Na łańcuchy ogniwowe stosuje się pręty zgrzewane najczęściej ze stali St1Z.
W miejscu łączenia występuje efekt działania karbu.

## Slide 12: Podział i zastosowanie łańcuchów ogniwowych:
Podział:
-o ogniwach krótkich kalibrowanych
-o ogniwach krótkich niekalibrowanych
-o ogniwach długich kalibrowanych
-o ogniwach długich
niekalibrowanych.
Zastosowanie:
-łańcuchy napędowe
-zawiesia
-łańcuchy na opony
-we wciągarkach
-w suwnicach i żurawiach
-w leśnictwie
-huśtawki i karuzele

## Slide 13: Łańcuchy sworzniowe
Zalety:
-są bardziej wytrzymałe od ogniwowych
-przy zwykłych obciążeniach nie doznają znacznych odkształceń
-mogą przenosić duże obciążenia
Wady:
-są cięższe i droższe od ogniwowych.
-przy niewielkim odchyleniu siły obciążającej w łańcuchu powstają niebezpieczne naprężenia zginające.

## Slide 14: Rodzaje,konserwacja i mocowanie:
Materiał stosowany na łańcuchy sworzniowe to najczęściej stal St45.
Rodzaje:
-sworzniowe
-tulejkowe
-rolkowe
Gotowe łańcuchy zanurza się w smarze w celu zakonserwowania ich.
Chcąc przymocować łańcuch do jakiegoś stałego punktu należy zaopatrzyć go w specjalne ogniwo końcowe.

## Slide 15: Podział wg PN:
PN dzielą łańcuchy sworzniowe na:
-SA-łańcuchy napędowe(bez ogniw końcowych)
-SB-łańcuchy nośne

## Slide 16: Dawid Ozimek IVA TM
Copyright D.O.