## Slide 1: SILNIKI

## Slide 2: Silniki turbospalinowe
występują jako jedno- i wielowirnikowe (na ogół dwuwirnikowe)
zasilane są paliwem ciekłym (nafta, olej napędowy, benzyna, lekkie destylaty ropy naftowej)
w silnikach stosuje się jedno- i wielostopniowe (osiowe lub promieniowe) turbiny akcyjne lub reakcyjne
do zalet zaliczamy: łatwy rozruch z możliwością natychmiastowego obciążenia pełną mocą, płynną pracę, niewielkie wymiary (w stosunku do tłokowych silników spalinowych), małą wrażliwość na jakość paliwa, stosunkowo mała toksyczność spalin
do wad zaliczamy: dużą prędkość obrotową turbiny, konieczność dokładnego wyważania wirników sprężarki i turbiny, znaczne jednostkowe zużycie paliwa

## Slide 3: silnik jednowirnikowy:
sprężarka promieniowa
komora spalania
turbina
wtryskiwacz
przekładnia

## Slide 4: Odrzutowe silniki przelotowe
stanowią pod względem budowy najprostszą odmianę silników spalinowych
energię chemiczną paliwa zamieniają na energię kinetyczną strumienia gazów tworzących tzw. siłę ciągu
tlen pobierany jest z powietrza
występują jako sprężarkowe (wyposażone w sprężarki odśrodkowe lub osiowe) i bezsprężarkowe (układy: pulsacyjne lub strumieniowe)
w komorze spalania spalanie odbywa się w sposób ciągły (za wyjątkiem silnika pulsacyjnego)

## Slide 5
silnik ze sprężarką odśrodkową
silnik ze sprężarką osiową
silnik pulsacyjny
silnik strumieniowy
sprężarka
komora spalania
turbina
dysza wylotowa
świeca
skrzynia zaworów
wtryskiwacz

## Slide 6: Silniki rakietowe
stosowane do napędu samolotów wysokościowych i pojazdów kosmicznych
wraz ze wzrostem wysokości ich siła ciągu rośnie (maleje opór środowiska w jakim pracują – powietrza, przy jednocześnie nie zmieniającym się zużyciu paliwa)
zasilane są paliwem stałym lub ciekłym

## Slide 7: silniki zasilane paliwem stałym:
materiał pędny (paliwo i utleniacz) znajduje się w komorze spalania
zapłon następuje w wyniku zadziałania zapalnika
budowa dyszy odrzutowej powoduje wzrost prędkości gazów spalinowych

## Slide 8: silniki zasilane paliwem ciekłym:
materiał pędny (paliwo i utleniacz) znajduje się w odrębnych zbiornikach
ich mieszanie następuje w komorze spalania
przetłoczenie paliwa i utleniacza odbywa się dzięki gazowemu czynnikowi tłoczącemu zmagazynowanemu w odrębnym zbiorniku lub układom turbopomp

## Slide 9
na paliwo stałe
na paliwo płynne
zapalnik
korpus
komora spalania
paliwo stałe
ruszt
dysza odrzutowa
wtryskiwacze utleniacza
wtryskiwacz paliwa
zawory
paliwo ciekłe
utleniacz
zbiornik gazu tłoczącego

## Slide 10: opracował:
mgr Ryszard Ostrowski
na podstawie podręcznika
autorstwa:
J. Kijewski, A. Miller, K. Pawlicki, T. Szolc
„Maszynoznawstwo”