## Slide 1: PREZENTACJA Z ZAKRESU „Odlewnictwo” Proces odlewania

## Slide 2: Odlewanie jest jedną z technik wytwarzania przedmiotów o kształtach i wymiarach docelowych lub przeznaczonych do dalszej obróbki. Odlewy, bo tak nazywamy powstałe wyroby, wykonuje się z metali lub ich stopów.

## Slide 3: Opis procesu odlewania Istnieje wiele odmian procesów odlewniczych, jednakże istotą ich jest:
wlanie roztopionego metalu do przygotowanej wcześniej formy, mającej wnękę odpowiadającą w zasadzie kształtowi odlewu,
zakrzepnięcie i częściowe ostudzenia wlanego metalu,
usunięcie odlewu z formy i jego wykończenie

## Slide 4: Główne zagadnienia występujące w procesach odlewniczych
Otrzymanie odlewu, spełniającego określone wymagania odnośnie do kształtu, dokładności, struktury materiału i innych parametrów, wymaga szeregu działań, przebiegających w dwóch zasadniczych etapach:
- przygotowanie metalu i formy do zalania
- wykonanie samego odlewu

## Slide 5: Przygotowanie metalu
Metal doprowadza się do stanu ciekłego w procesie zwanym wytopem.
Wytop polega na stopieniu razem określonych surowców i przeprowadzeniu w tak otrzymanej kąpieli określonych reakcji chemicznych i procesów fizycznych.
Wytop odbywa się w piecach topialnych (czasem końcowa część procesu przebiega w chwili wlewania metalu do formy).
Surowce użyte do wytopu, nazywane materiałami wsadowymi lub wsadem, zwykle składają się ze stopu podstawowego o składzie zbliżonym do pożądanego dla gotowego odlewu oraz dodatków metalowych i niemetalowych.
Np. podstawowym materiałem wsadowym przy otrzymywaniu żeliwa jest zwykle surówka (stop żelaza i węgla) produkowana przez huty w postaci sztab (tzw. gąsek). Procesy chemiczne zachodzące podczas wytopu polegają na reakcjach chemicznych między materiałami wsadowymi lub między składnikiem kąpieli a gazem aktywnym (np. utlenianie).
Procesy fizyczne to zazwyczaj rafinacja, czyli oczyszczanie stopów z niepożądanych wtrąceń (np. tlenków) i są przeważnie realizowane przez przedmuchiwanie kąpieli metalowej nieszkodliwym gazem.

## Slide 6: Przygotowanie form odlewniczych
Stosuje się dwa podstawowe typy
form odlewniczych:
trwałe i jednorazowe

## Slide 7: Formy trwałe
Wykonywane z metalu, służą do wielokrotnego wykonywania odlewu (lub kilku odlewów przy formach wielownękowych).
Ich budowa zależy od oprzyrządowania stosowanych w innych technologiach
(np. formami wtryskowymi do tworzyw sztucznych),
a ich trwałość, mierzona liczbą zalań do chwili osiągnięcia niedopuszczalnego stopnia zużycia, sięga kilkuset tysięcy.

## Slide 8: Odlewanie do form jednorazowych
Dominuje w przypadku stopów żelaza.
Formy wykonywane są z materiałów niemetalowych, o dostatecznie dużej odporności na działanie wysokiej temperatury. Najczęściej stosowanym materiałem jest piasek kwarcowy z dodatkami wiążącymi ziarna ze sobą i utwardzenie formy (powstaje tzw. masa formierska).
W celu otrzymania bardzo dokładnych form stosuje się mieszanki ceramiczne oraz gips.

## Slide 9: Zalewanie formy
Podczas zalewania formy struga ciekłego metalu płynie najpierw w kanałach, zwanych układem wlewowym, a następnie wpływa do wnęki formy, całkowicie ją wypełniając.
Przepływ ten odbywa się w wyniku:
działania tylko sił ciężkości (tzw. odlewanie grawitacyjne)
przy udziale dodatkowego ciśnienia z udziałem sił odśrodkowych
(w formach poddanych ruchowi obrotowemu)
Zbyt mała lub zbyt duża prędkość albo temperatura zalewania oraz nieodpowiednio ukształtowane kanały układu wlewowego mogą być przyczyną wystąpienia wad odlewniczych, takich jak niedolewy (niewypełnienie wszystkich przestrzeni wnęki formy), zanieczyszczenia wewnętrzne i powierzchniowe odlewu oraz inne, a także prowadzić do niszczenia form zarówno jednorazowych (przed ich wypełnieniem), jak i trwałych (przyśpieszone zużycie).

## Slide 10: Krzepnięcie odlewu
Podstawowym zjawiskiem występującym przy krzepnięciu jest zmniejszanie się objętości właściwej stopu (tzw. skurcz odlewniczy) i możliwości powstania tzw. jamy skurczowej.
Jama skurczowa zwykle powstaje w tych miejscach odlewu, które krzepną później niż otaczające je warstwy metalu.
Wewnętrzna wada skurczowa w odlewie jest niedopuszczalna.
Aby jej zapobiec, wnękę formy rozbudowuje się, zaopatrując odlewy w dodatkowe elementy, z których metal w czasie krzepnięcia odlewu przepływa do użytecznej części odlewu.
Taki proces nazywa się zasilaniem, te dodatkowe elementy zaś, w których ostatecznie lokalizuje się jama skurczowa zwane są nadlewami lub zasilaczami.
Nadlewy, podobnie jak układ wlewowy, odcina się lub odłamuje po usunięciu odlewu z formy.

## Slide 11
Dziękuję za uwagę
i
życzę
MIŁEGO DNIA

## Slide 12
opracował:
mgr Ryszard Ostrowski