## Slide 1: Elektrownie
Wytwarzanie energii elektrycznej
Danuta Gąsiorek

## Slide 2: Rodzaje elektrowni
Konwencjonalna
Wodna
Jądrowa
Wiatrowa
Słoneczna

## Slide 3: Elektrownia wiatrowa

## Slide 4: Wprowadzenie
Gdyby porównać rozwój technologii w dziedzinie energetyki wiatrowej, jaki się dokonał w ciągu ostatnich 10 lat - do jakiejkolwiek innej gałęzi przemysłu, to można z całą pewnością stwierdzić, iż niewiele jest takich sektorów gospodarki, które pochwalić się mogą równie dynamicznym i efektywnym wzrostem. Blisko 10 lat temu najczęściej montowana turbina wiatrowa nie posiadała zaawansowanych systemów sterowania, miała generator o mocy nominalnej 0,3MW, a jej średnica wirnika nie przekraczała 30 metrów

## Slide 5: Historia
      1955-1985
Średnica wirnika do 15 m, małe domowe siłownie, poszukiwanie rozwiązań problemów teoretycznych, brak międzynarodowych standardów

## Slide 6: 1985-1989
Średnica wirnika osiąga do 30 metrów. Pierwsze seryjne siłownie wiatrowe. Początki tworzenia standardów przemysłowych

## Slide 7: 1989-1994
Średnica wirnika od 30 do 50 m. Produkcja masowa siłowni o mocy 600 kW

## Slide 8: 1994-2002
Średnica wirnika ponad 50 m. Przyspieszenie rozwoju technologicznego. Powstają w krótkim okresie czasu kolejno siłownie o mocy 850 kW, 1 MW, 1,5 MW, 2 MW i więcej

## Slide 9: Układ konstrukcyjny

## Slide 10: Budowa:
Wirnik
Piasta skrzydłowa
Wał skrzydłowy
Przekładnia
Dźwigar

## Slide 11: wirnik
Wirnik opisywanego wiatraka składa się z 12 jednakowych skrzydeł. Skrzydła te wykonane są z blachy aluminiowej o grubości 3mm. Skrzydło ma kształt trapezu prostokątnego o wymiarach 1000x200 mm.

## Slide 12: dźwigar
Rolę dźwigara, czyli elementu nośnego skrzydła spełnia rura stalowa o średnicy 3/4". Jest to rura bez szwu, o długości 1m. Rura ta narażona jest podczas pracy na rozrywanie, zginanie i skręcanie, dlatego na dźwigar należy wykorzystywać tylko elementy nowe i dobre gatunkowo. Do każdego dźwigara przymocowane są trzy płaskowniki (o długości 100mm każdy), do których przytwierdzone jest skrzydło za pomocą śrub

## Slide 13: Mocowanie skrzydeł

## Slide 14: POMOST OBROTOWY (GŁOWICA WIATRAKA) I WIEŻA
Pomost obrotowy, czyli głowica wiatraka - jest to konstrukcja mogąca obracać się wokół osi pionowej, umieszczona na wierzchołku wieży, do której umocowane są mechanizmy wiatraka. Obrót głowicy powodowany jest przez mechanizm orientacji

## Slide 15: UKŁAD STEROWY: MECHANIZMY ZATRZYMYWANIA I ZABEZPIECZENIA PRZECIWBURZOWEGO
Do ustawiania zespołu wiatraka zgodnie z kierunkiem wiatru służy ster ogonowy. Wykonany jest on z blachy aluminiowej o grubości 3mm, przytwierdzonej do wysięgnika z rury stalowej bez szwu (1 3/4"). Ster ten osadzony jest przegubowo i przytrzymywany w położeniu osiowym (zgodnie z osią koła wiatrowego) łańcuchem regulacyjnym. Oprócz steru głównego, do głowicy przymocowany jest pod kątem prostym do osi wirnika ster boczny

## Slide 16: Schemat instalacji elektrycznej

## Slide 17: Farma morska w Utgrunden oraz lądowe wiatrownie w Alsvik (południowa Gotlandia)